## Slide 1
  Exercício 10: O dispositivo da figura abaixo deve ser freado de 1000 rpm até zero em dois segundos. Determine a pressão atuante durante a frenagem e a potência dissipada em cada pastilha do freio a disco (pressão uniforme), admitindo que o motor elétrico acoplado ao eixo de entrada não desliga durante o processo de frenagem.
  Dados:
  • Todos os elementos são de aço carbono;
  • Todas as dimensões em mm;
  • Somente o anel interno dos rolamentos gira;
  • 3 jogos de pastilhas de metal sinterizado;
  • Admitir que o contato é a seco;
  • Rotação do eixo: 1000 rpm
  • Raio interno da pastilha = 50 mm
  • Raio externo da pastilha = 95 mm
  • Ângulo de abertura das pastilhas = 60º
  • Raio do disco de freio = 100 mm
  • Espessura do disco de freio = 5 mm
  • O momento torçor no eixo da engrenagem maciça é de 60 N.m
  • A inércia do restante do equipamento (o qual gira a 200 rpm) é de 2,04 Kg.m2

## Slide 2
  Dados do enunciado:
  Velocidade do motor: 1000 rpm
  Velocidade do restante do equipamento : 200 rpm
  Inercia do restante do equipamento : 2,04 Kg.m2
  Tempo para aceleração t: 2 segundos
  Densidade do aço : 7850 Kg/m3
  Dimensionamento da pastilha Modelo pressao uniforme
  Número de pastilhas z: 3
  Coeficiente de atrito : 0,3
  Ângulo de abertura das pastilhas 60o
  Raio interno da pastilha Re= 50 mm
  Raio externo da pastilha Ri= 95 mm
Dados do enunciado: |  | 
 | Valor informado | Valor no SI:
Velocidade do motor | 1000 rpm | 100,72 rad/s
Velocidade do restante do equipamento | 200 rpm | 20,94 rad/s
Inercia do restante do equipamento | 2,04 Kg.m2 | 2,04 Kg.m2
Tempo para aceleração t | 2 segundos | 2 segundos
Densidade do aço | 7850 Kg/m3 | 7850 Kg/m3
Torque de engrenagem | 60N.m | 60N.m
Desaceleração do sistema = |  | 52,36 rad/s²
Dimensionamento da pastilha Modelo pressão uniforme: |  | 
Número de pastilhas z | 3 | 3
Coeficiente de atrito | 0,3 | 0,3
Ângulo de abertura das pastilhas | 60o | 1,0472
Raio interno da pastilha Ri | 50 mm | 0,05
Raio externo da pastilha Re | 95 mm | 0,095
Dados do enunciado: |  | 
 | Valor informado | Valor no SI:
 | 1000 rpm | 100,72 rad/s
 | 200 rpm | 20,94 rad/s
 | 2,04 Kg.m2 | 2,04 Kg.m2
Tempo para aceleração t | 2 segundos | 2 segundos
 | 7850 Kg/m3 | 7850 Kg/m3
 | 60N.m | 60N.m
 |  | 52,36 rad/s²
Dimensionamento da pastilha Modelo pressão uniforme: |  | 
Número de pastilhas z | 3 | 3
 | 0,3 | 0,3
 | 60o | 1,0472
Raio interno da pastilha Ri | 50 mm | 0,05
Raio externo da pastilha Re | 95 mm | 0,095

## Slide 3
Acoplamento (cilindro oco)
R=76.2/(2*1000)
r=31.2/(2*1000)
L=57.2/1000
V= *(R²-r²)*L= 2.17x10-4 m3
M=V* =1.70 Kg
Inercia=M*(R²+r²)/2=0.00144 Kg.m²
Rolamento (cilindro oco)
R=50.8/(2*1000)
r=31.2/(2*1000)
L=45/1000
V=*(R²-r²)*L=5.68x10-5 m3
M=V*=0.445904623641023 Kg
Inercia=M*(R²+r²)/2=1.980x10-4 Kg.m²
Engrenagem (cilindro oco)
R=304.8/(2*1000)
r=31.2/(2*1000)
L=76.2/1000
V= *(R²-r²)*L=0.005 m3
M=V*=43.188674950743824 Kg
Inercia=M*(R²+r²)/2=0.5068 Kg.m²
Eixo (cilindro maciço)
R=31.2/(2*1000)
L=431.8/1000
V= *R²L =3.30x10-4 m3
M=V*=2.59 Kg
Inercia=M*(R²)/2=3.153x10-4 Kg.m²
Disco do freio (Disco fino)
R=100/1000
L=5/1000
V= *R²L=1.57x10-4 m3
M=V*=1.233075116533994 Kg
Inercia=M*(R²)/2=0.0061 Kg.m²

## Slide 4
Inercia das peças:
= 0,5965 kg.m²
.
N.m
Correção da inércia do restante do equipamento: (Lembrar que: m para eixo com diferente rotação)
=
=
= Kg.m²
.
N.m
Torque do conjunto (Desaceleração) e potencia:
= ++
= 91.23 N.m
=.
= 9554 Watts

## Slide 5
Modelo pressão uniforme:
- Torque
=
=
=x105Pa